## Slide 1: IoT 과제
재난지역탐사로봇
2019-13674 양현서

## Slide 2: 설명
재난 지역 등 사람이 직접 들어가기 힘든 곳을 탐색해야 할 때 사용할 수 있는 로봇이다.
카메라와 이동용 바퀴가 달려 있다. 바퀴는 무한궤도로 대체 가능하다.
기존 로봇들과 차이점은 이 로봇은 단가가 훨씬 싸기 때문에 여러 대를 부담없이 투입할 수 있다는 것이다.

## Slide 3: 구현된 기능
로봇 자체가 AP로 동작하여 로봇에 달린 OV7670 카메라를 인터넷으로 스트리밍할 수 있다.
인터넷을 통해 로봇의 모터들을 제어하여 카메라를 이동시킬 수 있다.
로봇 AP가 인터넷에 연결되면 외부망에서도 이 로봇에 접속할 수 있다.
소프트웨어와 회로는 좌회전, 우회전도 지원하지만, 기계 장치와 모터의 구동력 부족으로 인해 현재는 전진과 후진, 정지만 지원한다.

## Slide 4: 회로도
OV7670
ESP32S
L298N
Out 1,2
Left motor
Out 3, 4
Right motor
6V Battery
+
-
3v3
GND
SIOC
SIOD
VSYNC
HREF
PCLK
XCLK
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
RESET
PWDN
3v3
GND
SCL(GPIO22)
SDA(GPIO21)
A6(GPIO34)
A7(GPIO35)
A5(GPIO33)
A4(GPIO32)
GPIO36
A15(GPIO12)
A14(GPIO13)
A16(GPIO14)
GPIO39
GPIO4
GPIO26
A17(GPIO27)
RESET
VCC
Enable A
Input 1
Input 2
Input 3
Input 4
Enable B
VCC
(Jumpered)
GND
GPIO 17
GPIO 16
GPIO 19
GPIO 18

## Slide 5: 회로도 부연 설명
GPIO 핀이 부족하여 L293N의 6개의 컨트롤 포트와 ESP32S 보드를 모두 연결하지는 못하였고, 대신 Enable 핀 2개를 HIGH로 묶어두어 ESP32S에서는 모터의 방향, 정지 여부를 제어할 수 있게 하였다.

## Slide 6: 기계장치 설명
모터 2개와 바퀴. 각각 좌 우 바퀴를 담당한다.
전/후진은 2개 모터 모두 같은 방향으로 구동한다.
회전은 양쪽 모터를 반대로 구동한다.
카메라의 방향은 따로 움직이지 않는다.

## Slide 7: 시간 부족으로 추가하지 못한 기능
GPIO 핀들을 거의 다 소모하는 바람에 부저나 LED, LCD, 인체 감지 센서, 초음파 거리센서를 부착하지 못하였다.
이는 IO Expander를 이용하면 해결할 수 있을지도 모르지만, 제품 주문 후 배송 시간으로 인해 추가하지는 못하였다.
안드로이드 네이티브 애플리케이션을 개발하였지만, 개발 시간의 부족으로 완벽히 완성하지는 못하였다.

## Slide 8: 기술적으로 불가능하여 추가하지 못한 기능
IPS
  원래 계획은 WiFi AP들의 RSSI와 Transmission Power를 비교하여 AP들까지의 거리들을 알아낸 후, GPS방정식과 Least Square를 풀어서 자신의 위치를 알아내어 인터넷으로 전송하고, 내부적으로 지도를 만들어 해당 지역을 빠짐없이 훑을 수 있는 자율 탐색 기능을 추가하려고 하였다.
  그러나 https://stackoverflow.com/a/58422150/8614565에 따르면 WiFi AP들은 자신의 Transmission Power를 브로드캐스트하지 않기 때문에 그 AP들의 펌웨어를 수정하지 않으면 위 방법이 어렵다.

## Slide 9: 기타 후행 연구들에 대한 조언
- ESP32S 보드와 ESP32의 PINOUT map은 다르다.
- ESP32S 보드의 GPIO34~39, GPIO 6~11은 read only이거나 사용시 오작동을 일으킬 수 있다.

## Slide 10: Indoor positioning system
https://www.arduino.cc/en/Reference/WiFiRSSI
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ScanNetworks
이것으로 와이파이 신호를 이용해 자신의 상대적 위치를 특정할 수 있을 것이다.
https://stackoverflow.com/a/54063808/8614565
이것으로 블루투스 신호를 이용해 자신의 위치를 특정할 수 있다.
WiFi 의 신뢰도가 Bluetooth의 것보다 높다. 그 이유는 WiFi 기기가 Bluetooth 기기보다 이동 빈도가 낮기 때문이다.
https://iotandelectronics.wordpress.com/2016/10/07/how-to-calculate-distance-from-the-rssi-value-of-the-ble-beacon/

## Slide 11: 3. 소프트웨어
ESP32 보드에서 주기적으로 와이파이와 블루투스 스캔을 실시하고, 사전에 조율된 와이파이와 블루투스 위치를 추정한 결과를 바탕으로 자신의 위치 특정
초음파 센서를 바탕으로 주변의 장애물을 탐색하여 자신의 메모리 격자에 내용을 채워 지도를 만든다.
격자의 크기는 1x1쯤
위에도 초음파 센서가 있어 천장높이도 추론한다.
가속도 센서를 이용하여 보정한다.
카메라와 오디오 정보를 통신환경이 좋으면 꾸준히 스트리밍한다.

## Slide 12: 회로
ESP32 보드에 초음파센서 전후좌우상방 5개, 카메라 1개, 마이크 1개, 부저 1개, 라이트 1개, 기동용 모터 2개, 카메라 이동용 모터 1~3개, 인체감지센서를 부착한다.

## Slide 13: 준비물
모터 추가
카메라 모듈 (OV7670) https://medium.com/@mudassar.tamboli/esp32-ov7670-websocket-video-camera-26c35aedcc64
마이크 모듈(??-SPH0645LM4H- 나중에)
https://github.com/maspetsberger/esp32-i2s-mems
기계장치 (과학상자?)
광원 (라이트/LED)
초음파 센서 추가 (HC_SR04 4개 더)

## Slide 14
L293D를 이용하여 모터 두 개 컨트롤 가능
이걸로 무한궤도를 컨트롤한다.
주문 완료

## Slide 15
https://bitluni.net/esp32-i2s-camera-ov7670

## Slide 16: 왼쪽 바퀴에 대해서
//LOW LOW는 정지시킨다.
//LOW HIGH는 정지시킨다.
//HIGH LOW는 앞으로 가게 한다.
//HIGH HIGH는 앞으로 가게 한다.
L | L | H | 정지
L | H | H | 정지
H | L | H | 앞으로
H | H | H | 앞으로

## Slide 18: 기존 구상
실내 맵을 만들어가며 탐색한다. (초음파센서, GPS, indoor positioning system, MPU6050)
인간센서에서 뭔가 감지되면 알림을 울린다.
카메라를 달아 실시간으로 스트리밍한다.
음성인식 & 스트리밍 (마이크)
바퀴나 무한궤도가 달려 있다. (모터)
뭔가 실을 수 있다.