## Slide 1: IoT 과제
재난지역탐사로봇
2019-13674 양현서

## Slide 2: 설명
재난 지역 등 사람이 직접 들어가기 힘든 곳을 탐색해야 할 때 사용할 수 있는 로봇이다.
카메라와 이동용 바퀴가 달려 있다. 바퀴는 무한궤도로 대체 가능하다.
기존 로봇들과 차이점은 이 로봇은 단가가 훨씬 싸기 때문에 여러 대를 부담없이 투입할 수 있다는 것이다.
Github URL: https://github.com/KYHSGeekCode/SNU_IAB_IOT_Midterm_DiscoveryRobot

## Slide 3: 구현된 기능
로봇 자체가 AP로 동작하여 로봇에 달린 OV7670 카메라를 인터넷으로 스트리밍할 수 있다.
인터넷을 통해 로봇의 모터들을 제어하여 카메라를 이동시킬 수 있다.
로봇 AP가 인터넷에 연결되면 외부망에서도 이 로봇에 접속할 수 있다.
소프트웨어와 회로는 좌회전, 우회전도 지원하지만, 기계 장치와 모터의 구동력 부족으로 인해 현재는 전진과 후진, 정지만 지원한다.

## Slide 4: 회로도
OV7670
ESP32S
L298N
Out 1,2
Left motor
Out 3, 4
Right motor
6V Battery
+
-
3v3
GND
SIOC
SIOD
VSYNC
HREF
PCLK
XCLK
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
RESET
PWDN
3v3
GND
SCL(GPIO22)
SDA(GPIO21)
A6(GPIO34)
A7(GPIO35)
A5(GPIO33)
A4(GPIO32)
GPIO36
A15(GPIO12)
A14(GPIO13)
A16(GPIO14)
GPIO39
GPIO4
GPIO26
A17(GPIO27)
RESET
VCC
Enable A
Input 1
Input 2
Input 3
Input 4
Enable B
VCC
(Jumpered)
GND
GPIO 17
GPIO 16
GPIO 19
GPIO 18

## Slide 5: 회로도 부연 설명
GPIO 핀이 부족하여 L293N의 6개의 컨트롤 포트와 ESP32S 보드를 모두 연결하지는 못하였고, 대신 Enable 핀 2개를 HIGH로 묶어두어 ESP32S에서는 모터의 방향, 정지 여부를 제어할 수 있게 하였다.

## Slide 6: 기계장치 설명
모터 2개와 바퀴. 각각 좌 우 바퀴를 담당한다.
전/후진은 2개 모터 모두 같은 방향으로 구동한다.
회전은 양쪽 모터를 반대로 구동한다.
카메라의 방향은 따로 움직이지 않는다.

## Slide 7: 시간 부족으로 추가하지 못한 기능
GPIO 핀들을 거의 다 소모하는 바람에 부저나 LED, LCD, 인체 감지 센서, 초음파 거리센서를 부착하지 못하였다.
이는 IO Expander를 이용하면 해결할 수 있을지도 모르지만, 제품 주문 후 배송 시간으로 인해 추가하지는 못하였다.
안드로이드 네이티브 애플리케이션을 개발하였지만, 개발 시간의 부족으로 완벽히 완성하지는 못하였다. 또한 크로스 플랫폼으로 웹을 개발하였는데 또다시 안드로이드 전용 프로그램을 만드는 것은 비효율적인 것 같아서 중단하였다.

## Slide 8: 기술적으로 불가능하여 추가하지 못한 기능
IPS
  원래 계획은 WiFi AP들의 RSSI와 Transmission Power를 비교하여 AP들까지의 거리들을 알아낸 후, GPS방정식과 Least Square를 풀어서 자신의 위치를 알아내어 인터넷으로 전송하고, 내부적으로 지도를 만들어 해당 지역을 빠짐없이 훑을 수 있는 자율 탐색 기능을 추가하려고 하였다.
  그러나 https://stackoverflow.com/a/58422150/8614565에 따르면 WiFi AP들은 자신의 Transmission Power를 브로드캐스트하지 않기 때문에 그 AP들의 펌웨어를 수정하지 않으면 위 방법이 어렵다.

## Slide 9: 기타 후행 연구들에 대한 조언
- ESP32S 보드와 ESP32의 PINOUT map은 다르다.
- ESP32S 보드의 GPIO34~39, GPIO 6~11은 read only이거나 사용시 오작동을 일으킬 수 있다.

## Slide 10: 오픈 소스
WebSocket(https://github.com/gilmaimon/ArduinoWebsockets) GPL 3.0
java android websocket client (https://github.com/gusavila92/java-android-websocket-client) Apache 2.0
ESP32-OV7670-WebSocket-Camera(Apache 2.0)